Pokyny pro údržbu před zazimováním závlahového zařízení Gardena

- po ukončení zavlažovací sezóny je nutné před vypuknutím prvních mrazíku provést následující opatření, kterými zabráníte poškození závlahového systému:

- uzavřít hlavní přívod vody :

- v případě, že využíváte jako zdroje vody městský vodovodní řád, je důležité            uzavřít hlavní ventil pro přívod vody do závlahového systému

- v případě, pokud využíváte jako zdroje vody čerpadlo, které máte instalováno mimo zdroj vody / studna, nádrž /, je nutné toto čerpadlo odpojit od el. sítě, odvodnit čerpadlo a to následně uschovat do nemrznoucích prostor

- vypustit zbytkovou vodu z podzemních rozvodů:

- v případě, že Váš automatický závlahový systém není opatřen automatickými odvodňovacími ventily, je důležité vypustit zbytkovou vodu z podzemních rozvodů.Toto se dá provést vytlačením zbytkové vody pomocí tlakového vzduchu.V místě kudy se přivádí do závlahového systému voda je nutné napojit kompresor, který uvedete do provozu a budete manuálně otevírat přívod vzduchu do jednotlivých větví.Každou větev musíte nechat odvodnit až do té doby, pokud vám skrz výsuvné zadešťovače nebude procházet pouze stlačený vzduch.

- jestliže je Váš závlahový systém opatřen automatickými odvodňovacími ventily, je nutné manuálně otevřít ovládací ventily jednotlivých větví a nechat vodu samovolné vytéct z potrubí skrz automatické odvodňovací ventily

- demontáž a uskladnění elektromagnetických ventilů:

- pokud máte závlahu řízenu pomocí elektromagnetických ventilů, které jsou umístěny ve ventilové šachtě a hrozilo by tak možnost poškození mrazem, je nutné tyto ventily demontovat a uschovat do nemrznoucích prostor. Demontáž elektromagnetických ventilů se provádí po odvodnění celého systému a je nutné postupovat podle montážního návodu / v případě pokud máte el. ventily namontovány v originální Gardena ventilové šachtě /. Jestliže máte ventily zapojeny jinačím způsobem, než ve ventilové šachtě, je důležité aby vám realizační firma ukázala, jak tyto ventily demontovat.

- po demontáži ventilů je nutné je uschovat do nemrznoucích prostor. V tomto případě se ještě doporučuje zkontrolovat a popřípadě vyčistit integrované sítko ventilu.

- při opětovné montáži elektromagnetických ventilů na začátku závlahové sezony, se doporučuje namazat všechny těsnící o – kroužky na ventilu i na přípojných šroubeních ve ventilovém boxu. K tomuto můžete využít jakékoliv silikonové mazadlo.

- 1 -

4. demontáž a uskladnění zavlažovacích počítačů:

-   jestliže používáte ke spouštění závlahy průtokové zavlažovací hodiny / řízení        závlahy pro jednu větev / namontované na zdroji vody, je nutné je před prvními mrazíky také demontovat a uschovat na nemrznoucím místě. V tomto případě je nutné před demontáží postupovat dle bodu 1. a 2.

-    po demontáži hodin se doporučuje hodiny manuálně otevřít a zbytkovou vodu, která zůstala uvnitř elektromagnetického ventilu počítače, vytřepat ven. Poté můžete hodiny uschovat na nemrznoucím místě.

-    POZOR!    Důležité je vyjmout baterie, které napájí zavlažovací hodiny. Pokud by jste nechali baterie uvnitř hodin, mohlo by dojít k vytečení baterií a poškození počítače.

-    jestliže máte závlahu řízenu pomocí centrálního počítače 4040 Modulár, tento počítač můžete nechat bez jakýchkoliv zásahů na místě.

5. demontáž a uskladnění čidel:

-    pokud Váš závlahový systém využívá pro plně automatický provoz některé z Gardena čidel / čidlo půdní vlhkosti, dešťové čidlo /, doporučuje se před příchodem tyto čidla demontovat a uskladnit na nemrznoucím místě. Důležité je aby po dobu nečinnosti byly z čidel vyjmuty napájecí baterie.

6. demontáž reduktorů tlaku u kapkové závlahy:

-     jestliže využíváte pro závlahu jednotlivých rostlin, či květinových záhonů, kapkovou závlahu Micro – Drip, je důležité při zazimování postupovat dle bodu 1 a 2.

-     následně je důležité odmontovat základní redukční přístroje a uschovat je na nemrznoucím místě. V místě demontáže redukčního přístroje je důležité nainstalovat ucpávky, které zabrání vniknutí nečistot a hmyzu do trubek rozvodu kapkové závlahy.

-     veškeré regulační a uzavírací ventily otevřete

V případě jakýchkoliv nejasností při zazimování závlahového systému se obraťte na svou realizační firmu, popř. se můžete obrátit na bezplatnou poradenskou linku Gardeny  tel: 800 100 425.

- 2 -